|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації ___. _________.2014 року № ____ |
| --- | --- |

ПЕРЕЛІК

радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв,

на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію

радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

І. Загальні положення

…

ІІ. Вимоги щодо отримання дозволу на експлуатацію видів РЕЗ (ВП)

в залежності від радіотехнології, в якій його застосовується

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | назва радіотехнології (за необхідністю – смуга радіочастот) | вид РЕЗ (місце у радіомережі) або ВП |
|  |  | базова станція | повторювач (ретранслятор, репітер) | інше обладнання радіомережі або радіовизначення чи випромінювальний пристрій | абонентська станція стаціонарна | абонентська станція рухома | примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24. | Широкосмуговий радіодоступ (для смуг, виділених Планом) у смугах радіочастот: 1427-5850 МГц | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-3 або ЗД-7 | ДБ-5 або ЗД-7 |  |
|  | - застосування РЕЗ (RLAN) всередині приміщення в смугах радіочастот: 2400-2483,5 МГц, 5150-5350 МГц, 5470-5670 МГц, 5725-5850 МГц | ДВ-1 або ЗД-7 | ДВ-1 або ЗД-7 | ДВ-1 або ЗД-7 | ЗД-7 | ЗД-7 |  |
| 26. | Мультисервісний радіодоступ | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-3 або ЗД-7 | ДВ-3 або ЗД-7 |  |

|  | Додаток до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв |
| --- | --- |

Норми, що регулюють

використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації

відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»

| № з/п | Типи РЕЗ та ВП | технічні характеристики та умови експлуатації* |
| --- | --- | --- |
|  |  | радіотехнологія / стандарт для радіомережі (РЕЗ)1/ (джерела acquis або ЄКК2) | смуга радіочастот або номінали радіочастот (передача/прийом) | максимальна потужність передавача | вимоги до антени | максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність/ ефективна випромінювана потужність, /напруженість електричного або магнітного поля | особливості застосування в Україні |
| 1. Радіоелектронні засоби, що входять до складу мережі радіозв’язку (радіомережі) |
| 6. | Абонентська станція радіодоступу | Широкосмуговий радіодоступ/ ETSI EN 301 753 | 1427-1451,5 МГц 1477-1497,5 МГц | 500 мВт | Направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | 10 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ ETSI EN 301 753 | 1785–1805 МГц 1900-1920 МГц/ 1980-2000 МГц | 500 мВт | Направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт 9дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ ETSI EN 302 326 | 2100-2110 МГц 2200-2232 МГц | 500 мВт | Направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | 23 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ ІЕЕЕ 802.16, ETSI EN 302 326 | 2300–2400 МГц | 250 мВт | Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт 12 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Може застосовуватися у фіксованій та рухомій службах. Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11-2007 (ДСТУ ETSI EN 300 328) / (ERC/DEC/(01)07) | 2400–2483,5 МГц | 100 мВт | Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена | - 10 дБВт 14 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Тільки за умови експлуатації в мережі радіодоступу за топологією «точка – багатоточка» |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ ІЕЕЕ 802.16, ETSI EN 302 326 | 3400–3600 МГц | 250 мВт | Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт 11 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Може застосовуватися у фіксованій та рухомій службах. Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11a, IEEE 802.16 (ДСТУ 7115) / (2005/513/EC) | 5150-5250 МГц 5250-5350 МГц | 200 мВт – за умови функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (ТРС та DFS). За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів, максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 100 мВт. | Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | -7 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь якій смузі шириною 1МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Тільки за умови експлуатації в мережі радіодоступу за топологією «точка – багатоточка». |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11n (ДСТУ 7115) /(2005/513/EC) | 5150-5250 МГц 5250-5350 МГц 5470–5670 МГц 5725–5850 МГц | 100 мВт | Ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | -10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь якій смузі шириною 1МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Тільки за умови експлуатації в мережі радіодоступу за топологією «точка – багатоточка». |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11a, IEEE 802.16 (ДСТУ 7115) / (2005/513/EC) | 5470–5670 МГц | 250 мВт – при наявності функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (TPC і DFS). За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів, максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 125 мВт. | Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь якій смузі шириною 1МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Широкосмуговий радіодоступ/ IEEE 802.11a, ETSI EN 301 893 (ДСТУ 7115) / (ECC/REC/(06)04) | 5725–5850 МГц | 250 мВт – при наявності функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму контролю потужності випромінювання та алгоритму динамічного вибору частоти (TPC і DFS). За умови відсутності функціональної реалізації в РЕЗ вищезазначених алгоритмів, максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 125 мВт. | Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена | 3 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь якій смузі шириною 1МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Мультисервісний радіодоступ ДСТУ ETSI EN 300 749 | 2300–2400 МГц | 250 мВт | Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування у фіксованій службі тільки за умови експлуатації в мережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Мультисервісний радіодоступ/ ІЕЕЕ 802.16, ETSI EN 302 326 | 2500–2690 МГц | 250 мВт | Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Може застосовуватися у фіксованій та рухомій службах тільки за умови експлуатації в мережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Мультисервісний радіодоступ/ ETSI TS 136 521 (FDD) | 2500–2570 МГц/ 2620-2690 МГц | 250 мВт | Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Може застосовуватися у фіксованій та рухомій службах тільки за умови експлуатації в мережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Мультисервісний радіодоступ/ ETSI TS 136 521 (TDD) | 2570–2620 МГц | 250 мВт | Ненаправлена або направлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Може застосовуватися у фіксованій та рухомій службах тільки за умови експлуатації в мережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Мультисервісний радіодоступ/ ETSI EN 301 021, ETSI EN 301 124 | 3600–3700 МГц | 75 мВт – за умови функціональної реалізації в РЕЗ алгоритму автоматичного управління потужністю передавача (AТРС). | Направлена, інтегрована або конструктивна антена | 0 дБВт 10 дБВт У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Мультисервісний радіодоступ/ | 10,5–10,65 ГГц/ 10,15–10,3 ГГц | 50 мВт | Направлена, інтегрована або конструктивна антена |  | Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Мультисервісний радіодоступ/ ТУ У 32.2-21800377-001:2006 | 12,75–13,25 ГГц | 10 мВт | Направлена, інтегрована або конструктивна антена | 17 дБВт | Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |
|  |  | Мультисервісний радіодоступ/ | 25,5–26,5 ГГц/ 24,5–25,5 ГГц 28,5–29,5 ГГц/ 27,5–28,5 ГГц | 100 мВт | Направлена, інтегрована або конструктивна антена | 30 дБВт | Застосування РЕЗ виключно в радіомережі оператора, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України |

*технічні характеристики та умови експлуатації для конкретного типу РЕЗ або ВП визначаються у Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

# Text boxes

Обмеження  з рішення НКРЗІ від 01.11.2012 № 559,  додаток 1

ПРОЕКТ